Przedmiar robót

Budowa napowietrznej linii n.n. 0,4kV oświetlenia drogowego w Czernicach, gm. Opinogóra Górna

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Czernice

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-01010-020 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5, pojedynczych o długości do 10,5 m | szt | 4,00 |
| 1.2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50901-02010-020 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. | szt | 4,00 |
| 1.3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50905-010-043 | Montaż przewodów izolowanych o przekroju 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn | km | 0,56 |
| 1.4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-030-020 | Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt | 2,00 |
| 1.5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-020-040 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III | m | 40,00 |
| 1.6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-050-040 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | m | 12,00 |
| 1.7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020 | Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie | szt | 13,00 |
| 1.8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-02010-090 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki. | kpl | 13,00 |
| 1.9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach | szt | 13,00 |
| 1.10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-020-020 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt | 13,00 |
| 1.11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-070-020 | Montaż skrzynki sterowniczo - pomiarowej | szt | 1,00 |
| 1.12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-010-020 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (zegar, stycznik) | szt | 1,00 |
| 1.13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50113-010-020 | Podłączenie skrzynki do linii nn | szt | 1,00 |
| 1.14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-020-020 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III | szt | 1,00 |
| 1.15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-050-020 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | szt | 1,00 |

Kosztorys ofertowy

Budowa napowietrznej linii n.n. 0,4kV oświetlenia drogowego w Czernicach, gm. Opinogóra Górna

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Czernice

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-01010-020 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5, pojedynczych o długości do 10,5 m | szt | 4,00 |  |
| 1.2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50901-02010-020 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. | szt | 4,00 |  |
| 1.3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50905-010-043 | Montaż przewodów izolowanych o przekroju 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn | km | 0,56 |  |
| 1.4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-030-020 | Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt | 2,00 |  |
| 1.5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-020-040 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III | m | 40,00 |  |
| 1.6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-050-040 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | m | 12,00 |  |
| 1.7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020 | Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie | szt | 13,00 |  |
| 1.8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-02010-090 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki. | kpl | 13,00 |  |
| 1.9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach | szt | 13,00 |  |
| 1.10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-020-020 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt | 13,00 |  |
| 1.11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-070-020 | Montaż skrzynki sterowniczo - pomiarowej | szt | 1,00 |  |
| 1.12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-010-020 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (zegar, stycznik) | szt | 1,00 |  |
| 1.13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50113-010-020 | Podłączenie skrzynki do linii nn | szt | 1,00 |  |
| 1.14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-020-020 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III | szt | 1,00 |  |
| 1.15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-050-020 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | szt | 1,00 |  |